## Slide 1: 情報通信ネットワークの仕組み

## Slide 2: 情報通信ネットワークの仕組み
本単元の目標・目的
  普段利用しているスマートフォンを経由したインターネットの利用と学校や自宅で利用するLANを経由したインターネットの利用に着目し、ネットワークの仕組みを知識として理解する。
  自宅などの小規模なLANを設計できるような思考力を身につける。

## Slide 3: コンピューターネットワークとは

## Slide 4: 情報通信ネットワークの仕組み
スマートフォン時代のネットワーク接続
  現代の日本では携帯やスマートフォンのようなインターネットに接続できる小型の端末が普及しており、『いつでも』 接続できます。また、建物や地下鉄・山間部など『どこでも』おおむね電波が入るように携帯基地局などの装置も整備されています。
  インターネットをいつでも・どこでも利用できるようなインフラストラクチャー(以降インフラ)が整備されることで、レストランの食事を配達専門の個人事業主が自宅まで運んでくれるサービスやGPSの位置情報を元に最も近いタクシーを呼ぶアプリ、スマホ決済サービスなど、高度で柔軟な情報システムは成り立っています。
  現代のネットワークを踏まえた上で、スマートフォン普及以前のネットワークを比較しながら仕組みを学んでいきましょう。
  （演習）スマートフォンがないと日常生活で困ることをあげてみよう

## Slide 5: 情報通信ネットワークの仕組み
スマートフォン時代のネットワーク接続（基地局と端末）
  一般に第4世代(以下4G)までの携帯の基地局は1基で数Kmの範囲をカバーできます。
    複数の基地局を用意することで、端末が移動しても途切れることなく通信サービスを提供することができます。
    ※ 2020年頃から普及しはじめている5Gでは4Gよりも高い周波数の電波を使用するため、基地局のカバー範囲が数百メートルになります。
  基地局から先は電話会社のネットワークなどを経由して電話やインターネットに接続できます
携帯電話網
↓
プロバイダなど
↓
インターネットなど
(参考)
基地局が3つ以上拾える場合、三点測位という方法で位置情報を求めることができます。

## Slide 6: 情報通信ネットワークの仕組み
スマートフォン時代のネットワーク接続（特徴）
  モバイル回線に直接接続するため複雑な設定なしでインターネットを利用できます
  毎月の転送量に応じた料金設定が一般的です
    転送量をオーバーすると速度制限が掛かり著しく遅くなります。
  端末がN台ある場合はN台分の契約と料金支払いが必要です
    テザリングをして1台を親機のような状態にすれば別ですが
  テレビやゲーム機を直接、携帯の基地局に繋げることは困難です
    無線LANと携帯電話の基地局電波の仕組みは物理的に異なるため、直接接続できません。
    ルーターやスマートフォン(テザリング)にWi-Fi経由で繋ぐのが一般的
  タブレットやノートパソコンも、対応機種以外は接続できません
    携帯回線に接続するための端末側の装置は、一般に無線LANより高価なため対応機種が限られます
  まとめ
    携帯回線は利便性は高いのですが導入コストや利用コストは比較的高価です。そのため、自宅や学校・オフィスなどでインターネットを活用するためには固定回線によるLANの敷設や無線LANによる端末の接続も併せて検討する必要があります。

## Slide 7: 情報通信ネットワークの仕組み
固定回線によるネットワーク接続（ラストワンマイルの課題）
  現在主流の接続方法は『光ファイバー』を利用して自宅とプロバイダ（ISP）を接続する方法で、通信容量や応答速度的に最も優れた方法になります。
  ただし携帯回線と異なり、自宅とプロバイダ間を電波では無く物理的な線で結ぶため、必ずしも光ファイバーで直接接続できるとは限りません。
    自宅と回線事業者間をどのように接続するか、通信業界では『ラストワンマイル』と呼んでいました。この用語は試験には多分でませんが、現在では通信業界以外でも使われています。
  集合住宅の場合には建物内のネットワークを経由した上で回線事業者に接続する場合もあります。
  速度や通信容量では固定回線に劣る場合もありますが、携帯の回線を利用するモバイルルーターを自宅で利用することもできます。
自宅
ルーター
回線事業者
↓
プロバイダ
↓
インターネット

## Slide 8: 情報通信ネットワークの仕組み
LANとルーター
  LAN(ローカルエリアネットワーク)とは
    自宅などの閉じた環境で構築するネットワークです。
    複数の端末がLAN内でお互いを認識して通信するためには様々な通信上の決め事（プロトコル）が必要です。
    一般家庭では家庭用ルーターを中心に各端末を接続・設定して構築するのが一般的です。
  ルーターとは
    ルーターは複数のネットワークを仲立ちする装置です。
    例えば自宅のLANからインターネットを利用するときなどに利用します。
    実際には家庭用のルーターはHUBや無線LANのAP(アクセスポイント)などが一体になったものが一般的です。
自宅
ルーター
インターネットへ
テレビ
パソコン
HUB
ゲーム機
無線AP

## Slide 9: 情報通信ネットワークの仕組み
まとめ
  スマートフォンは複雑な設定を行わずに単体でインターネットに接続できます
  学校や自宅などで複数の機器をインターネットに接続するためにはルーターの設置やLANの構築が必要となります
  学校や自宅のLANとインターネットを接続するためにはルーターの設定だけで無く、プロバイダー契約や回線の敷設が必要となります。
    なお、携帯の回線に対応したルーターを利用すれば物理的な回線を敷設せずにインターネットを利用することもできます。
    また、スマートフォンのテザリング機能を使うと、スマートフォンを無線LANルーターのように利用することができます。

## Slide 10: 情報通信ネットワークの仕組み
【参考】ハードウェア紹介：ルーター①
  モデムと接続することで、家庭用のネットワークを組める装置が『家庭用ブロードバンドルーター』です。これはルーターの一種なので以下、ルーターと呼びます。
  家庭内の機器をWi-Fiや有線LANを経由してルーターに接続することでモデムを経由してインターネットに接続できます。
  下図のルーターは子機としても使えます。
  インターネットに接続する際には別途モデムが必要です。
    モデム一体型の家庭用ブロードバンドルーターも一般的です

## Slide 11: 情報通信ネットワークの仕組み
【参考】ハードウェア紹介：ルーター②
  最近では光ファイバーなどを使わずにモバイル回線で家庭用のネットワークを組める『ホームルーター』も一般的になってきました。
  下図はモバイル回線でインターネットに接続できるホームルーターです。一体型でWi-Fiや有線LANの機能も備えています。
  家庭内の機器をWi-Fiや有線LANを経由してルーターに接続します。
  有線LANの口を増やしたいときにはHUBを接続します。

## Slide 12: 情報通信ネットワークの仕組み
【参考】ハードウェア紹介：HUB
  有線LANの口を増やすためにはHUBを使います。
  HUBを使えば、コンセントを電源タップで増やすような感覚で増やせます。
  Wi-Fi対応機器が増えてきたため、家庭での活躍の場は減っているかもしれません。
    Wi-Fiの子機（アクセスポイント）を張り巡らせるためには、有線LANとHUBが欠かせないので学校にはあるはずです。

## Slide 13: 情報通信ネットワークの仕組み
【参考】ハードウェア紹介：モバイルルーター
  持ち運びが容易かつ、モバイル回線に接続できるルーターです
  パソコンやスマートフォン・タブレットなどをWi-Fi経由で接続できます
    ドッキングステーションがあれば有線LANも接続可能

## Slide 14: 通信レイヤーとプロトコル

## Slide 15: 情報通信ネットワークの仕組み
レイヤーの考え方
  例えば携帯電話では電波を利用し、固定回線では光ファイバーなどの物理的な線を利用していますが、どちらもインターネットのサービスを利用できます。
  現在のネットワークではレイヤーの考え方を採用することで、下のレイヤーの中で利用する接続方式が異なっていても、サービスを利用できるような工夫が行われています。
  各層には幾つかの通信上のルール(プロトコル)が存在します。
  下図はTCP/IPモデルにおけるレイヤーと役割を表しています。
TCP/IPモデルにおける名称 | 役割
アプリケーション層 | 下のレイヤーでデータが通信相手に適切に送受信されることを前提に、ウェブやメールなどのサービスを実現する。
トランスポート層 | データを分割してパケットにしTCPとUDPのどちらかの方式で送受信する。
インターネット層 | 端末同士でIPを持ち、経路を選択した上でパケットを送受信する。
ネットワークインタフェース層 (リンク層) | 携帯や固定回線、無線LANなどを利用してネットワーク接続を実現する。

## Slide 16: 情報通信ネットワークの仕組み
TCP/IPモデル以外のモデル
  TCP/IPモデルはインターネットで利用されているレイヤーの考え方のため、現在最も主流なモデルと考えられます。
  TCP/IPモデル以外のモデルとしては『OSI参照モデル』があり、OSI参照モデルではネットワークを7層に分けて考えます。
  TCP/IPモデルではTCPやUDP、IP技術を前提に層を考えるため4層ですが、OSI参照モデルの場合には7層で更に細かくネットワークを考えています。

## Slide 17: 情報通信ネットワークの仕組み
【参考】昔の接続方式
  黎明期のコンピューターネットワークは標準化やレイヤーの考え方も発展途上であったため、同一の通信機器メーカーの装置で無ければ通信できなかったり、通信プロトコルに対応したソフトウェアがOSに搭載されておらず、別途、購入が必要でした。
  パソコンのOSにTCP/IPが標準搭載されたのはWindows95の時代からです。
  ブラウザソフトも最初は有料でした。

## Slide 18: 情報通信ネットワークの仕組み
ネットワークインタフェース層で使われる技術と特徴
  有線LAN
    イーサネット(Ethernet)という技術が使われています。
    一般に最新規格になるほど速度が速くなっています。
    一般的に、端末を有線LANの口に物理的に接続すればすぐにLANやインターネットを利用できます。実際には、ルーターが端末にIPを割り当てたりすることでネットワーク接続を手助けしてくれています。
  無線LAN
    電波を利用した通信方式です。
    通信規格や周波数、遮蔽物の有無などによって速度に差が出ます。
    無線LANではAP(アクセスポイント) と接続するために、SSIDやパスワードの設定が必要となります。

## Slide 19: 情報通信ネットワークの仕組み
無線LANと周波数
  無線LANではまず2.4Ghzの周波数が利用され、後に5Ghzの周波数も利用されるようになりました。
  2.4Ghzは免許不要で利用しやすい周波数帯のため、電子レンジをはじめとした様々な家電で使われている周波数のため干渉が起こりやすいです。
    電子レンジを起動すると混信して速度が落ちたりネットワークが切断することもあります。
    教室で数十人が同時に使うと混信して速度低下する可能性があります。
  AP(アクセスポイント)と端末が対応しているのであれば5Ghzで無線LANを構築した方が一般に接続は安定します。
    ただし航空レーダーも利用している周波数帯のため、レーダーの電波がある場所では無線LAN機器はレーダーを優先します。また、遮蔽物には弱いため、必ずしも5Ghzが安定するとは限りません。
  最近の無線LANルーターは両方の周波数帯に対応しているものも多いため、自身で設定する場合は両方試してみるのもお勧めです。

## Slide 20: 情報通信ネットワークの仕組み
インターネット層で使われる技術と特徴
  IP(インターネット・プロトコル)
    端末やルーター機器同士でIPアドレスを持ち、相手を認識して通信する仕組みです。
LANとIP
  LANの中ではLAN内限定のローカルなIPを使うことが一般的です。
    一般に、LAN内の端末がインターネットに接続するときにはルーターを経由して、ルーターに割り当てられたIPで通信を行います。インターネットの側からLAN内の端末のIPを指定して直接通信することはできません。
インターネットとIP
  一般に、インターネット上のサーバーはグローバルなIPを持っており、世界中からアクセスすることができます。

## Slide 21: 情報通信ネットワークの仕組み
IP接続のイメージ
  下図はLANからルーターを経由してGoogleのWebサイトに接続するイメージを表しています。
  google.comのようなドメイン名はDNSサーバーを参照することでIPアドレスに変換できます（名前解決）。
  Webサーバー側にはプロバイダに割り当てられたグローバルIPで接続する形となり、サーバー側からローカルIPは見えません。
ルーター
DNSサーバー
パソコン
Webサーバー
およびWebサイト
LAN内のIPアドレス例：192.168.0.1
プロバイダ割り当てのIP例：www.xxx.yyy.zzz
192.168.0.2
例：google.com
142.251.42.206
例：GoogleのPublic DNS
8.8.8.8
プロバイダ

## Slide 22: 情報通信ネットワークの仕組み
トランスポート層で使われる技術と特徴
  TCP
    データをパケットに分割し、ロス無く順番通りに正しく相手に転送するための技術です。転送中にパケットの送信ミスがあった場合にはパケットを再送します。
    無線や携帯のような不安定な転送方式でもデータを正しく転送できるのはTCPの仕組みのお陰です。
    TCPはTCP/IPモデルを構成する上で最も重要なプロトコルの一つです。
  UDP
    TPCとは異なり、転送中にパケットがロスした場合でも再送を行いません。
    例えば電話やビデオ会議のデータの一部が欠損した場合、再送を行っても会話が進んでしまっているため役に立ちません。それどころか数秒前の音声が突然入っても混乱します。
    音声や動画サービスをリアルタイムに配信する、ストリーミング系のサービスでは主にUDPが選ばれます。

## Slide 23: 情報通信ネットワークの仕組み
アプリケーション層で使われる技術と特徴
  WWW(ワールドワイドウェブ)・Web(ウェブ)
    サーバー側でWebコンテンツを用意し、端末側からブラウザを利用してコンテンツを利用する形態のアプリケーションです。現在のインターネットにおける主力のサービスです。
    プロトコルとしてはHTTP通信という仕組みが利用されます。
  メール
    メールアドレスを持つ者同士でメールを送受信しあうサービスです。
    プロトコルとしてはSMTPとPOP、またIMAPが利用されます。
    近年ではWebサイト上でメールを送受信するGmailのようなWebメールサービスも一般的ですが、Webメールの裏側では引き続きSMTPやIMAPの仕組みが使われています。

## Slide 24: 情報通信ネットワークの仕組み
HTTP通信の接続イメージ①
  HTTPでは基本的にブラウザからサーバーにリクエストを行い、サーバーがレスポンスを返すことでコンテンツの配信を実現しています。
  ブラウザはレスポンスの内容に応じて、更に追加のリクエストを行いサーバーから追加コンテンツの取得を行えます。
  Webサーバーは基本的にレスポンスが終わったら接続を終了します。これにより、沢山のブラウザに対してレスポンスすることができます。
Aさんのブラウザ
Webサーバー
Bさんのブラウザ
リクエスト
リクエスト
レスポンス
レスポンス

## Slide 25: 情報通信ネットワークの仕組み
ブラウザの表示を実現するためのHTTP通信例
ブラウザの表示例
HTTP通信の接続イメージ②
  HTTPのリクエストでは1つのファイルしか取得できません、複数のファイルで構成されたWebページを表示するためには複数のリクエストが必要となります。
  例えば、下図のようなWebページを表示するためには『index.html』ファイルを取得するためのリクエストと『桃』の画像ファイルを取得するために『最低2回』はリクエストを行う必要があります。
フルーツ王国で桃を食べるツアー！
https://example.com/index.html
Aさんのブラウザ
peach.png下さい
index.html下さい
こちらになります
こちらになります

## Slide 26: 情報通信ネットワークの仕組み
メールのプロトコル
  SMTP
    メールサーバー間でメールを送受信するためのプロトコルです。
  POP
    パソコンなどの端末がメールサーバーのメールボックスに溜まっているメールを端末内に受信するためのプロトコルです。特に昔のメールサービスではメールボックスの容量が小さかったため、定期的に受信をしてサーバーから削除する必要がありました。
  IMAP
    端末からメールサーバーのメールボックスを直接読むことができるプロトコルです。今風に言えばメールのクラウドサービスを実現するプロトコルです。メールボックスの容量や通信環境が良くなった現在ではIMAPも良く利用されています。

## Slide 27: 情報通信ネットワークの仕組み
メールの送受信自体はSMTPとメールサーバーが実現
  Aさんがメールソフトを使ってBさん宛にメールを書いて送信した場合、メールを届けるのはAさんのメールサーバーの仕事になります。
  Aさんのメールサーバーはメールアドレスを元にBさんの契約しているメールサーバーを探してBさんのメールサーバーまでメールを送信します。
  Bさんのメールソフトや端末まで直接送信しているわけではありません。
  BさんはPOPやIMAPを使ってメールを自分で読みに行く必要があります。
メールの送受信はサーバー間で実現されている
Aさんの契約している
メールサーバー
メール送信
Bさんの契約している
メールサーバー
Aさん
送信依頼
Bさん
確認

## Slide 28: 情報通信ネットワークの仕組み
メールの送受信でサーバーが必要なのは何故だろう？
  メールサーバーは基本的にインターネット上に常時接続されており、24時間365日、稼働しています。
  メールサーバー間でメールの送受信が実現できれば、AさんやBさんの端末は常時インターネットに接続していなくても、24時間メールのやり取りができます。
  特にインターネット接続料金が接続時間で課金されるような時代には、POPのような受信が終わったらネットワークを切断でき、ローカル上でメールが読める技術が重要でした。
  時代や状況に応じて、求められる通信技術や活用方法は常に変化します。通信プロトコルは何らかの課題を解決するために生まれているため、登場時の背景を調べてみることをお勧めします。